УТВЕРЖДЕНА:

решением  Совета

Ловлинского

сельского поселения

Тбилисского района

от______2017 г. № __

программа комплексного развития

транспортной инфраструктуры

ЛОВЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТБИЛИССОГО РАЙОНА

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД С 2017 ПО 2027 годы

СОДЕРЖАНИЕ

| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ | 4 |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры | 6 |
| 1.1 Анализ положения Ловлинского сельского поселения. Социально- экономическая характеристика. Характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса | 6 |
| 1.2 Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта | 8 |
| 1.3 Характеристика сети дорог, параметры дорожного движения и оценка качества содержания дорог | 10 |
| 1.4Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении | 18 |
| 1.5 Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока | 20 |
| 1.6 Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения | 20 |
| 1.7 Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работ транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств | 21 |
| 1.8 Анализ уровня безопасности дорожного движения | 21 |
| 1.9 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения | 22 |
| 1.10 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Ловлинского сельского поселения | 22 |
| 1.11 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Ловлинского сельского поселения | 22 |
| РАЗДЕЛ 2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Ловлинского сельского поселения | 24 |
| 2.1 Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения | 24 |
| 2.2 Прогноз транспортного спроса Ловлинского сельского поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта | 24 |
| 2.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта | 26 |
| 2.4 Прогноз развития дорожной сети | 27 |
| 2.5 Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения | 27 |
| 2.6 Прогноз показателей безопасного дорожного движения | 27 |
| РАЗДЕЛ 3. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта | 28 |
| РАЗДЕЛ 4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов) | 29 |
| РАЗДЕЛ 5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры | 33 |
| РАЗДЕЛ 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры | 34 |
| РАЗДЕЛ 7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения | 36 |

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЛОВЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТБИЛИССКОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

НА ПЕРИОД ДО 2027 ГОДА

| Наименование муниципальной Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Ловлинского сельского поселения на 2017-2027 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |
| Наименование заказчика Программы, его местонахождение | Администрация Ловлинского сельского поселения Тбилисского района Краснодарского края (далее - Администрация). Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Ловлинская, пер. Школьный, 7 |
| Наименование разработчика Программы, его местонахождение | Ловлинского сельского поселения Тбилисского района |
| Цели Программы | Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Ловлинскогосельского поселения, повышение уровня безопасности дорожного движения. |
| Задачи Программы | - Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Ловлинского сельского поселения. - Улучшение транспортного обслуживания населения. |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | - Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям. - Уменьшение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. - Уменьшение тяжести последствий в результате дорожно-транспортных происшествий. |
| Срок и этапы реализации Программы | 2017-2027 годы (этапы реализации Программы не выделяются) |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования – 2 526 750,00тысяч рублей, из них: за счет средств бюджета Ловлинского сельского поселения – 2 526 750,00 тысяч рублей; Объем финансирования программы будет уточняться исходя из объемов финансирования муниципальных программ и на условиях со финансирования |
| Ожидаемые результаты программы | - Развитая транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Ловлинского сельского поселения. - Современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов Ловлинского сельского поселения. |

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

  - Анализ положения Ловлинского сельского поселения. Социально- экономическая характеристика. Характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

Ловлинское сельское поселение, расположено на северо- восточной окраине муниципального образования Тбилисский район.

Общая площадь земель Ловлинского сельского поселения составляет 1432,35га.

По данным администрации население Ловлинского  сельского поселения составляет 2850 человек. Ловлинское сельское поселение является административно-территориальной единицей муниципального образования Тбилисский район. Оно расположено поселение в северной части Тбилисского района, удалено от административного центра муниципального образования ст. Тбилисской на 23 км. Граничит с северо-запада с Нововладимировским сельским поселением Тбилисского района, с юга и юго-запада с Тбилисским сельским поселением Тбилисского района. На севере и востоке с Кавказским районом. Поселение расположено в 125 км. от г. Краснодара. От морских портов Краснодарского края проектируемая территория удалена на расстояния:

- от порта г. Новороссийск – на 283 км.,

- от порта г. Темрюк – на 299 км.,

- от порта г. Ейск – на 260 км.

В состав поселения входит ст. Ловлинская.

Площадь поселения составляет 103,76 квадратных километров, что составляет 10,5% от общей площади территории  Тбилисского района.

Территория поселения на севере и востоке граничит с Кавказским районом, на северо-западе – с Нововладимировским сельским поселением,  на юге – с Тбилисским сельским поселением.

Площадь поселения составляет 103,7 кв. км. В его состав входит один населенный пункт - ст. Ловлинская.

Общая протяженность границ сельского поселения составляет 55,5 км. Территория поселения имеет компактную близкую к прямоугольнику форму. Максимальное расстояние от восточной до западной границы поселения составляет 15,5 км, от южной до северной – порядка 8 км.

С юго-востока на северо-запад по территории поселения протекает река Бейсуг с притоком Балка Камышевка. Станица Ловлинская расположилась в районе слияния этих водных артерий.  Основная часть селитебной территории станицы расположена по левому берегу реки Бейсуг и в междуречье.

Основной планировочной осью территории поселения является проходящая с запада на восток автодорога «Подъезд к ст-це Ловлинской», по ней и далее по автодороге «Тбилисская-Нововладимировская» осуществляется связь с районным центром, а также выход на региональную автодорогу «Темрюк-Краснодар-Кропоткин-граница Ставропольского края».

Ввиду наличия естественных рубежей – водных артерий, развитие селитебных территорий станицы предусмотрено преимущественно в западном и восточном направлениях. Также генеральным планом учтено первоочередное освоение еще неосвоенных территорий внутри существующих селитебных зон. Резервные территории для развития населенного пункта за расчетный период предусмотрены в юго-восточном направлении.

Развитие производственных зон предусмотрено в западном направлении от станицы.

Архитектурно-планировочная структура населенного пункта обусловлена наличием сложившегося каркаса улично-дорожной сети, различных функциональных зон, а также природного окружения. На расчетный срок генерального плана проектом предусмотрено структурирование существующего планировочного каркаса путем дифференциации транспортных осей на основные и второстепенные, а также их органичное развитие с учетом имеющихся планировочных ограничений и территориальных особенностей станицы.

В решения схемы развития транспортной инфраструктуры поселения положены  такие основные принципы, как:

- создание удобных и безопасных автотранспортных связей всех функциональных зон с внешними автодорогами общего пользования;

- упорядочение по значимости существующих улиц и дорог для создания удобных связей между различными функциональными зонами, общественными центрами и подцентрами;

- создание условий безопасности жизнедеятельности населения.

Планировочная структура любой территории во многом зависит от возможности развития дорожной сети и транспортного комплекса.

Данным проектом предусмотрена реконструкция подъездной автодороги, а также жилых улиц. Увеличение доли автодорог с твердым покрытием является первоочередным мероприятием по совершенствованию транспортной инфраструктуры станицы. Новые улицы запроектированы в целях развития существующей сети и создания удобных транспортных связей между различными районами населенного пункта.

  - Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Внешний транспорт

Основной планировочной осью территории поселения является проходящая с запада на восток автодорога «Подъезд к ст-це Ловлинской», по ней и далее по автодороге «Тбилисская-Нововладимировская» осуществляется связь с районным центром, а также выход на региональную автодорогу «Темрюк-Краснодар-Кропоткин-граница Ставропольского края».
          Эта дорога имеет удовлетворительное твердое покрытие и обеспечивает устойчивую транспортную связь населенного пункта с районным  и краевым центром г. Краснодаром.

На сегодняшний день, Ловлинское сельское поселение в целом имеет достаточную обеспеченность внешними транспортными связями, однако к недостаткам можно отнести следующие моменты:

- отсутствуют подъезды с капитальным типом покрытия к некоторым объектам растениеводства, и промышленности.

Общественный транспорт

Транспорт – важнейшая составная часть инфраструктуры поселения, удовлетворяющая потребности всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения. Устойчивое и эффективное функционирование транспорта является необходимым условием для полного удовлетворения потребностей населения в перевозках и успешной работы всех предприятий поселения.

Транспортная связь с краевым центром осуществляется по асфальтированным дорогам краевого, федерального и местного значения.

Пассажирские перевозки осуществляются постоянным автобусным маршрутом, а грузовые перевозки частным автотранспортом. Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобус.

На территории Ловлинского  сельского поселения действуют один пассажирский автобус:

Тбилисская- Ловлинская (ежедневно) – 3 рейса в сутки;

Пассажирские автотранспортные предприятия на территории Ловлинского сельского поселения отсутствуют.

Большинство же трудовых передвижений в поселении приходится на личный автотранспорт и пешеходные сообщения.

  - Характеристика сети дорог  Ловлинского сельского поселения, параметры дорожного движения и оценка качества содержания дорог

Тбилисский  район характеризуется развитой сетью автомобильных дорог.

На территории Ловлинского сельского поселения  проходит автодорога краевого значения:  автодорога подъезд к станице Ловлинская  IV технической категории.

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественными  центрами  и  местами  приложения  труда.

- улицы  в  жилой  застройке:

- основные, осуществляющие транспортную  (без пропуска грузового и общественного транспорта)  и пешеходную связь внутри жилых территорий и с главными  улицами;

- второстепенные, обеспечивающие связь между основными жилыми улицами;

- пешеходные улицы, необходимые для связи с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе, в пределах общественных  центров;

- производственные дороги, по которым обеспечивается транспортная связь в пределах производственных зон, а также выходы на поселковые и внешние  дороги.

Дороги и улицы в новых проектируемых районах (жилом и производственном) обозначены условно, без названий.

Ширина существующих дорог и улиц продиктована в основном сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 15,0 - 35,0 м, ширину  проезжей  части  3,5; 7,0 м.

Ширина проектируемых дорог и улиц в красных линиях составляет 16,0 - 30,0 м, ширина  проезжей  части  7,0 –12,0м.

Реконструкция существующих дорог и улиц предусматривает их благоустройство с усовершенствованием покрытия, устройство «карманов» для остановки общественного транспорта, парковок и стоянок автотранспорта в местах скопления людей в зоне общественных центров, массового отдыха, промышленных зонах и т.д., а также расширение проезжих частей улиц и дорог перед  перекрестками.

Особое внимание при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках.

Таблица 1 – Характеристика улично – дорожной сети Ловлинского сельского поселения

| Сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги | Наименование автомобильной дороги | Идентификационный номер автомобильной дороги | Протяженность автомобильной дороги (км) | Сведения о соответствии автомобильной дороги и её участков техническим характеристикам класса и категории | Вид разрешенного использования автомобильной дороги, значение | Балансовая и остаточная стоимость автомобильной дороги (тыс. рублей), дата ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | основная | Тип покрытия |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Администрация Ловлинского сельского поселения Тбилисского района ОГРН 1052328528856 дата присвоения ОГРН – 08.12.2005 г. Почтовый адрес: 352376 Краснодарский край, Тбилисский район, ст. Ловлинская, пер. Школьный, 7 Глава администрации Ловлинского сельского поселения Тбилисского района – Картавец Петр Владимирович тел./факс 8(86158)-64145 Эл. адресadm_lovsp@mail.ru ИНН 2351011277 ОКОГУ-3300500 ОКПО-04088925 ОКВЭД- 751132 ОКАТО-03257802000 ОКОПФ-74 ОКФСС- 14 ОКТМО 03657402 | автомобильная дорога ул. Красная | 03_249_807_ ОП _МП _ 01 | 1,31 | асфальт | дорога обычного типа, V категории | Общего пользования, автомобильная дорога поселения | 284 434,4/ 105 833,25 |
|  | автомобильная дорога ул. Пушкина | 03_249_807_ ОП _МП _ 02 | 0,24 | асфальт | дорога обычного типа, V категории | Общего пользования, автомобильная дорога поселения |  |
|  | автомобильная дорога пер. Октябрьский | 03_249_807_ ОП _МП _ 03 | 0,511 | гравий | дорога обычного типа, V категории | Общего пользования, автомобильная дорога поселения | 108 811,12 / 39 280,70 |
|  | автомобильная дорога ул. Степная | 03_249_807_ ОП _МП _ 04 | 0,961 | гравий | дорога обычного типа, V категории | Общего пользования, автомобильная дорога поселения | 9 159,36 / 0 |
|  | автомобильная дорога пер. Восточный | 03_249_807_ ОП _МП _ 05 | 0,917 | гравий | дорога обычного типа, V категории | Общего пользования, автомобильная дорога поселения | 22 898,39 / 12 338,40 |
|  | автомобильная дорога пер. Садовый | 03_249_807_ ОП _МП _ 06 | 0,712 | асфальт | дорога обычного типа, V категории | Общего пользования, автомобильная дорога поселения | 36 637,43 / 22 686,78 |
|  | автомобильная дорога пер. Восточный | 03_249_807_ ОП _МП _ 07 | 0,319 | асфальт | дорога обычного типа, V категории | Общего пользования, автомобильная дорога поселения | 22 898,39 / 12 338,40 |
|  | автомобильная дорога пер. Комсомольский | 03_249_807_ ОП _МП _ 08 | 0,922 | гравий | дорога обычного типа, V категории | Общего пользования, автомобильная дорога поселения | 11 449,21 / 6 169,21 |
|  | автомобильная дорога ул. Новая | 03_249_807_ ОП _МП _ 09 | 0,382 | асфальт | дорога обычного типа, V категории | Общего пользования, автомобильная дорога поселения | 11 449,20 / 3 196,12 |
|  | автомобильная дорога ул. Дружбы | 03_249_807_ ОП _МП _ 10 | 0,348 | гравий | дорога обычного типа, V категории | Общего пользования, автомобильная дорога поселения | 3 434,76 / 0 |
|  | автомобильная дорога ул. Первомайская | 03_249_807_ ОП _МП _ 11 | 2,052 | асфальт | дорога обычного типа, V категории | Общего пользования, автомобильная дорога поселения | 1 025 176,29/ 552 399,01 |
|  | автомобильная дорога пер. Школьный | 03_249_807_ ОП _МП _ 12 | 0,427 | грунтовая | дорога обычного типа, V категории | Общего пользования, автомобильная дорога поселения | 18 318,72 / 11343,39 |
|  | автомобильная дорога ул. Молодежная | 03_249_807_ ОП _МП _ 13 | 0,369 | бетон | дорога обычного типа, V категории | Общего пользования, автомобильная дорога поселения |  |
|  | автомобильная дорога ул. Мира | 03_249_807_ ОП _МП _ 14 | 3,28 | смешанное | дорога обычного типа, V категории | Общего пользования, автомобильная дорога поселения | 585 698,02 / 264 084,60 |
|  | автомобильная дорога ул. Пушкина | 03_249_807_ ОП _МП _ 15 | 0,929 | гравий | дорога обычного типа, V категории | Общего пользования, автомобильная дорога поселения | 21753,48/ 11 721,43 |
|  | автомобильная дорога ул. Ленина | 03_249_807_ ОП _МП _ 16 | 0,35 | гравий | дорога обычного типа, V категории | Общего пользования, автомобильная дорога поселения | 9 159,36 /0 |
|  | автомобильная дорога ул. Горького | 03_249_807_ ОП _МП _ 17 | 1,471 | гравий | дорога обычного типа, V категории | Общего пользования, автомобильная дорога поселения | 33202,67 / 17 890,63 |
|  | автомобильная дорога ул. Партизанская | 03_249_807_ ОП _МП _ 18 | 1,377 | гравий | дорога обычного типа, V категории | Общего пользования, автомобильная дорога поселения | 209336,85 / 106 029,20 |
|  | автомобильная дорога ул. Горького | 03_249_807_ ОП _МП _ 19 | 1,772 | асфальт | дорога обычного типа, V категории | Общего пользования, автомобильная дорога поселения | 4 450 217,11 / 2 639,226,16 |
|  | автомобильная дорога ул. Красная | 03_249_807_ ОП _МП _ 20 | 0,662 | гравий | дорога обычного типа, V категории | Общего пользования, автомобильная дорога поселения | 16 028 / 8 037,97 |
|  | автомобильная дорога ул. Колхозная | 03_249_807_ ОП _МП _ 21 | 0,447 | асфальт | дорога обычного типа, V категории | Общего пользования, автомобильная дорога поселения | 54 956,15 / 20 776,44 |
|  | автомобильная дорога ул.Первомайская | 03_249_807_ ОП _МП _ 22 | 2,305 | гравий | дорога обычного типа, V категории | Общего пользования, автомобильная дорога поселения | 43 506,95 / 23 442,86 |
|  | автомобильная дорога ул. Колхозная | 03_249_807_ ОП _МП _ 23 | 0,698 | гравий | дорога обычного типа, V категории | Общего пользования, автомобильная дорога поселения | 54 956,15 / 20 776,44 |
|  | автомобильная дорога ул. Ленина | 03_249_807_ ОП _МП _ 24 | 0,928 | асфальт | дорога обычного типа, V категории | Общего пользования, автомобильная дорога поселения | 45 7969,79 / 28 358,42 |
|  | автомобильная дорога ул. Набережная | 03_249_807_ ОП _МП _ 25 | 1,375 | гравий | дорога обычного типа, V категории | Общего пользования, автомобильная дорога поселения | 32 057,75/ 15 341,01 |
|  | автомобильная дорога пер. Северный | 03_249_807_ ОП _МП _ 26 | 0,337 | гравий | дорога обычного типа, V категории | Общего пользования, автомобильная дорога поселения | 8 014,44 /0 |
|  | автомобильная дорога пер. Западный | 03_249_807_ ОП _МП _ 27 | 0,378 | гравий | дорога обычного типа, V категории | Общего пользования, автомобильная дорога поселения | 95 159,36 / 51 274,99 |
| ИТОГО |  |  | 25,78 |  |  |  |  |

  - Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, обеспеченность парковками

В соответствии с СП 42.13330.2011 уровень автомобилизации на расчетный срок принят равным 400 автомобилям на 1000 человек, при этом расчетное количество автомобилей составляет 1580 единиц.

Потребность в АЗС определена исходя из норм: 1 топливораздаточная колонка АЗС на 1200 легковых автомобилей.

Согласно п. 6.40 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» на 200 автомобилей необходимо предусмотреть 1 пост станции технического обслуживания. На расчетный срок общее количество автомобилей составит порядка 1160 единиц. Для обслуживания данного количества автомобилей необходимо порядка 6-ти станций технического обслуживания.

Средняя скорость сообщения на наземных видах транспорта в утренние и вечерние часы пик не превышает 60 км/час, что не приводит к образованию временных затруднений на наиболее загруженных участках. Учитывая прогнозируемый рост уровня автомобилизации и градостроительное развитие, проблемы загрузки УДС (улично-дорожная сеть) и нехватки мест для размещения автотранспортных средств будут отсутствовать.

Спрос на парковки в зонах повышенного притяжения пассажиропотока не превышает ёмкость парковочного пространства. Краснодарский край – один из самых экономически развитых и инфраструктурно обустроенных субъектов Южного федерального округа. Экономика края базируется на благоприятных природно-климатических условиях. Ее основу составляет развитое машиностроение и многоотраслевое сельское хозяйство.

Транспортная структура муниципального образования Тбилисский район представляет собой единый каркас (сеть автодорог), связывающий между собой территории населенных пунктов и производственные комплексы.

В настоящее время муниципальное образование Тбилисский район имеет 96%-ю обеспеченность дорожной сети с твердым покрытием между населенными пунктами. Существующая дорожная сеть имеет 40-48 % износа. Геометрические параметры существующей дорожной сети не всегда соответствуют возросшей интенсивности дорожного движения.

В настоящее время прослеживается тенденция развития дорожного сервиса, происходит увеличение числа введенных в эксплуатацию автозаправочных и газозаправочных станций, а также объектов придорожного обслуживания.

Проблемными вопросами на данном этапе развития автомобильного транспорта являются:

- высокий процент износа дорожной сети;

- малая пропускная способность существующих автодорог в условиях возрастающего автомобилепотока;

- малое количество и низкий уровень обслуживания объектов придорожного сервиса, в том числе станций технического обслуживания.

В настоящее время автомобильные дороги местного значения, проходящие по территории Ловлинского сельского поселения, находятся на балансе ГУ КК «Краснодаравтодор» и представлены следующим образом:

| № пп | Наименование дороги | Техническая категория | Протяженность в границах поселения, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подъезд к ст-це Ловлинская | IV | 4,6 |

Общая протяженность автомобильных дорог местного значения в настоящее время составляет 23,5 км.

Проектируемая транспортная схема станицы является органичным развитием сложившейся структуры с учетом увеличения пропускной способности, организации безопасности движения, прокладки новых улиц и дорог общего пользования.

Единая система транспортной и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения и района призвана обеспечить удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Планировочная структура любой территории во многом зависит от возможности развития дорожной сети и транспортного комплекса. Данный фактор дает возможность увеличения выпуска продукции предприятиями агропромышленного комплекса за счет увеличения рынков сбыта не только на территории Краснодарского края, но и в других регионах России, а также увеличивает инвестиционный потенциал территории.

С этой целью данным генеральным планом, в соответствии со «Схемой территориального планирования муниципального образования Тбилисский район», разработан комплекс мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

Генеральным планом предлагается:

- оптимизация транспортных связей путем проектирования автодорог местного значения, основных и второстепенных улиц и дорог населенных пунктов;

- строительство улиц и дорог для обслуживания проектируемых функциональных зон;

- организация безопасных пешеходных переходов;

- повышение качества обслуживания путем строительства современных комплексов придорожного обслуживания вдоль основных транспортных артерий.

В настоящее время на территории Ловлинского сельского поселения функционирует автозаправочная станция.

При проектировании генерального плана Ловлинского сельского поселения на расчетный срок предложена прогнозная классификация существующих и проектируемых автодорог общего пользования согласно планируемой градостроительной значимости той или иной транспортной оси:

- автодороги местного значения – дороги, связывающие между собой рядовые населенные пункты внутри одного или нескольких муниципалитетов, а также ведущие к основным отдельно стоящим объектам муниципального уровня производственного, курортно-туристического, транспортного и иного назначения;

- прочие автодороги – второстепенные дороги, подводящие к отдельно стоящим объектам (фермы, полевые станы, кладбища и т.п.)

Данная классификация носит рекомендательный характер, учитывающий уровень (значение) трассы, вне зависимости от ее принадлежности, так как генеральный план не рассматривает вопросы собственности и принадлежности, которые могут изменяться в любом направлении по целому ряду экономических предпосылок. На данной стадии проектирования решаются вопросы градостроительного развития территории. На последующих стадиях проектирования в соответствии со стратегией развития дорожного хозяйства Краснодарского края должны быть определены или уточнены основные параметры каждой из транспортных осей (в том числе их категорийность), проходящих по территории Ловлинского сельского поселения Тбилисского района во взаимной увязке с автодорогами соседних муниципальных образований.

Данным проектом на расчетный срок предложена дифференциация жилых улиц по значимости на основные и второстепенные. Ширина в красных линиях основных улиц рекомендуется 23-26 м, второстепенных – 16-18 м.

Авиа-, железнодорожный, речной, транспорт на территории поселения не представлен.

  - Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Загрузка парка транспортных средств показала, что выполняется норматив по организации числа перевезенных пассажиров.  В соответствии с генеральным планом не предусмотрено увеличение продолжительности маршрутной сети общественного транспорта.

  - Характеристика условий пешеходного и велосипедного   передвижения

В соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» затраты времени от мест проживания до мест работы для 90% трудящихся при численности населения 100 тыс. жителей и менее не должны превышать 30 мин.

  - Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работ транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

На территории Ловлинского сельского поселения присутствуют организации, имеющие в наличии грузовой транспорт:

- АО «Заря»» – 20 единиц;

- 39  КФХ – 22 единицы;

Необходимо отметить, что грузовые транспортные средства занимают незначительную долю в общих автомобильных перевозках Ловлинского сельского поселения. Генеральным планом не предусмотрены места для организации стоянок грузового автотранспорта.

Обслуживанием автомобильных дорог, улично-дорожной сети на территории Ловлинского сельского поселения занимается администрация муниципального образования.

  - Анализ уровня безопасности дорожного движения

В период с 2013 по 2016 г.   на территории  Ловлинского сельского поселения зарегистрировано 3 дорожно - транспортные происшествия.

В связи с этим приняты комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков.

  - Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Атмосферный воздух

Качество атмосферного воздуха является одним из основных показателей окружающей среды, влияющим на здоровье людей. Его показатели меняются в зависимости от сезона и от приземных инверсий. В переходные сезоны (весной и осенью) устанавливается устойчивый перенос воздуха. Поэтому весной и осенью (апрель - май, октябрь - ноябрь) повторяемость умеренных и сильных ветров значительно увеличивается, застойных процессов не происходит и, как следствие, не накапливаются загрязняющие вещества в воздухе. Зимой (особенно в декабре - январе) преобладает антициклональный тип погоды со слабыми ветрами, инверсиями и, как следствие, туманами. Такие процессы препятствуют перемешиванию воздуха и способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Летом, несмотря на малоподвижность атмосферной циркуляции не приводят к устойчивым периодам загрязнения приземного воздуха. Днем термическая конвекция создает турбулентность воздуха, что приводит к рассеиванию загрязняющих веществ в приземном слое. Дожди также способствуют очищению воздуха.

Состояние воздушного бассейна зависит от количества выбросов загрязняющих веществ и их химического состава, а также от климатических условий, определяющих перенос, рассеивание и преобразование выбрасываемых веществ. Территория Ловлинского сельского поселения по совокупности климатических параметров (мощности и интенсивности приземных инверсий, повторяемости застоев воздуха) не характеризуется повышенным потенциалом загрязнения атмосферы. Средняя за год концентрация формальдегида не превышала предельно допустимую норму.

  - Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Ловлинского сельского поселения

В генеральном плане Ловлинского сельского поселения определены основные планируемые зоны развития, пункты остановочных площадок, остановок, возможные места парковок населения, возможные направления развития улично-дорожной сети, перечень к реконструкции, сохранению и проектированию улиц. Особое внимание необходимо уделить развитию уличной сети.

  - Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Ловлинского сельского поселения

При анализе оценки нормативно-правовой базы необходимо исходить из того, что приняты и реализуются ряд основополагающих документов для развития транспортной отрасли:

1) Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года. В редакции распоряжения Правительства РФ от 22.11.2008 № 1734-р (ред. от 11.06.2014) «О Транспортной стратегии Российской Федерации».

2) В соответствии с Постановлением коллегии Министерства Транспорта Российской Федерации от 11 декабря 2015 года № 4 в 2016 году требуется разработать стратегию развития «Транспортная стратегия Краснодарского края до 2030», которая будет являться составной частью и практической реализацией стратегии Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года.

3) Генеральный план Ловлинского сельского поселения.

РАЗДЕЛ 2. ПРОГНОЗ ТРАНСПОРТНОГО СПРОСА, ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И ХАРАКТЕРА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЛОВЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

  - Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения

Прогнозные темпы экономического развития Ловлинского сельского поселения указаны в стратегии социально-экономического развития Тбилисского района. Также в соответствии с нормативами градостроительного проектирования рассчитаны в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89. В программе рассчитаны планируемые места организации остановок транспортных средств на расстоянии пешеходных подходов не более 250 метров, в коммунальных и складских зонах не более 400 м, в зонах массового отдыха и спорта не более 800 м от главного входа. На расчетный срок развитие улично-дорожной сети не предусмотрено. Необходима реконструкция существующих улиц.

  - Прогноз транспортного спроса п, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта

При прогнозировании и построении транспортной модели учитывались прогноз численности населения, деловая активность региона, была построена многофакторная модель, по итогам которой сформированы прогнозы по развитию ключевых отраслей транспортного спроса населения на услуги транспортного комплекса. Кроме того, учитывалось, что инфраструктура транспортного комплекса в свою очередь должна расти опережающими темпами вслед за транспортным спросом. Прогноз сценарных условий развития транспортного комплекса Ловлинского сельского поселения разработан на основании сценарных условий, основных параметров прогноза социально–экономического развития Российской Федерации.

При разработке сценариев развития транспортного комплекса помимо основных показателей социально-экономического развития учитывались макроэкономические тенденции, таким образом, были разработаны 3 сценария на вариантной основе в составе двух основных вариантов – вариант 1 (базовый) и вариант 2 (умеренно-оптимистичный).

Варианты 1, 2 прогноза разработаны на основе единой гипотезы внешних условий. Различие вариантов обусловлено отличием моделей поведения частного бизнеса, перспективами повышения его конкурентоспособности и эффективностью реализации государственной политики развития.

Вариант 1 (базовый). Предполагается сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора, при стагнации государственного спроса. Также данным вариантом учитывается агрессивная внешняя среда сложившая, благодаря введенным санкциям и санкционной политике Европейского союза.

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный). Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала. Сценарий характеризуется ростом экономической активности транспортных и пассажирских перевозок, увеличение деловой активности.

  - Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

При построении прогноза по видам транспорта использовались данные генерального плана Ловлинского сельского поселения.

Таблица 2 – Прогнозные значения развития транспортной инфраструктуры до 2027 года

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ |
| Число автомобилей | 580 | 585 | 590 | 595 | 597 | 600 |
| Число остановочных площадок | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Число пешеходных дорожек, тротуаров, соответствующих нормативным требованиям для организации пешеходного движения | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 12 |
| Велосипедное движение, число пунктов хранения мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Парковочное пространство, мест | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Число автостанций (60 пассажиров) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| АВИАЦИОННЫЙ ТРАНСПОРТ |
| Число вертолетных площадок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Число аэропортов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ |
| Число причалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

  - Прогноз развития дорожной сети

В  Ловлинскомском сельском поселении интенсивность движения незначительная. В связи с этим обеспечивается выполнение требований к пропускной способности, комфорту и безопасности участников дорожного движения. Строительство новой автодороги не рационально.

  - Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

Таблица 3 – Прогнозные значения уровня автомобилизации до 2026 г, ед.

| Наименование показателя | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число автомобилей, в т.ч. | 580 | 585 | 590 | 595 | 597 | 600 | 600 |
| - легковые автомобили | 538 | 543 | 548 | 553 | 555 | 558 | 558 |
| - грузовые автомобили | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |

  - Прогноз показателей безопасного дорожного движения

Таблица 4 – Прогнозные значения показателей безопасности дорожного движения до 2026 года

| Наименование показателя | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число зарегистрированных ДТП | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

РАЗДЕЛ 3. УКРУПНЕННАЯ ОЦЕНКА ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ВЫБОР ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА

По итогам анализа и моделирования приведенного в разделе 2 следует, что наиболее оптимальным вариантом, гарантирующим наиболее полное использование возможностей транспортной инфраструктуры и гарантирующим максимальное удовлетворение потребностей населения, является Вариант 2. Без развития транспортной инфраструктуры в районах точечной застройки, будет нарастать дисбаланс транспортного спроса и транспортного предложения. Детальный анализ показывает, что также будет осуществлено недостаточное развитие улично-дорожной сети, будут пропущены межремонтные сроки текущего и капитального ремонта дорожного покрытия.

РАЗДЕЛ 4.   ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ) ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Развитие транспорта на территории сельского поселения должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных. Транспортная система сельского поселения является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования. Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов всех уровней.

Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений для органов местного самоуправления Тбилисского района и органов государственной власти Краснодарского края по развитию транспортной инфраструктуры.

Основные направления развития транспортной инфраструктуры на федеральном уровне определены транспортной стратегией Российской Федерации, утверждённой распоряжением Правительства РФ от 22 ноября 2008 г. № 1734-р.

Стратегическая цель развития транспортной системы в соответствии с Транспортной стратегией - удовлетворение потребностей инновационного социально ориентированного развития экономики и общества в конкурентоспособных качественных транспортных услугах.

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3 основные составляющие:

- конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом (в противном случае конкурентной среды не будет).

Таблица 5 – Мероприятиями в части развития транспортного комплекса муниципального образования

| Наименование мероприятия | Кол-во | Сроки реализации | Затраты на строительство, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённого пункта |
| ул. Мира, ул. Первомайская, ул. Горького |
| Ограничение скорости 40 км. | 8 | 2017 - 2027 | 28800 |
| «Осторожно дети» | 8 | 2017-2027 | 28800 |
| Итого: |  |  | 57600 |
| Текущий ремонт улично – дорожной сети (на условиях софинансирования) |
| ул. Горького (асфальт) | 1,77 | 2017 – 2027гг. |  |
| ул. Горького (гравий) | 1,47 | 2017 – 2027гг. |  |
| ул. Партизанская (гравий) | 1,38 | 2017 – 2027гг. |  |
| ул. Первомайская (гравий) | 2,31 | 2017 – 2027гг. |  |
| ул. Ленина (гравий) | 0,35 | 2017 – 2027гг. |  |
| ул. Ленина (асфальт) | 0,93 | 2017 – 2027гг. |  |
| ул. Красная (гравий) | 0,66 | 2017 – 2027гг. |  |
| пер. Комсомольский (гравий) | 0,5 | 2017 – 2027гг. |  |
| ул. Набережная | 1,37 | 2017 – 2027гг. |  |
| ул. Пушкина (гравий) | 0,93 | 2017 – 2027гг. |  |
| Итого: | 11,67 |  |  |
| Всего: |  |  |  |

РАЗДЕЛ 5.  ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ И ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПРЕДЛАГАЕМОГО К РЕАЛИЗАЦИИ ВАРИАНТА РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Таблица 6

| Мероприятия | Финансирование на 2017-2027 гг. | Итого |
| --- | --- | --- |
|  | Фед. бюджет | Краевой бюджет | Бюджет МО | Внебюд. |  |
| Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры: | - | - | - | - | 0,00 |
| Авиационный транспорт | - | - | - | - | 0,00 |
| Речной транспорт | - | - | - | - | 0,00 |
| Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно- пересадочных узлов | - | - | - | - | 0,00 |
| Мероприятия по развитию сети дорог Ловлинского сельского поселения | - | - | - | - | 0,00 |
| Текущий ремонт улично – дорожной сети (на условиях софинансирования) |  |  | 1 902 750,00 |  | 1902750 |
| строительство дорог | - | - | - | - | 0,00 |
| реконструкция дорог | - | - | - | - | 0,00 |
| Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | - | - | 374 000,00 | - | 374 000,00 |
| Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. | - | - | - | - | 0,00 |

РАЗДЕЛ 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цель программы – обеспечение нормативного соответствия и надежности функционирования транспортных систем, способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей.

Таблица 7

| Мероприятия | Наименование индикатора | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а) мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры, авиационный транспорт | Число вертолетных площадок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество рейсов воздушного транспорта в год, ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество отремонтированных ВПП в год, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| б) мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно- пересадочных узлов | Число транспортно-пересадочных узлов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество рейсов автомобильного транспорта в год, ед | 1095 | 1095 | 1095 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
|  | Число остановочных площадок | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| в) мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства | Парковочное пространство, мест | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| г) мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения | Число новых пешеходных дорожек, тротуаров, соответствующих нормативным требованиям для организации пешеходного движения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Число велодорожек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Велосипедное движение, число пунктов хранения мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| д) мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб; | Число мест стоянок большегрузного транспорта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| е) мероприятия по развитию сети дорог поселения | Развитие улично-дорожной сети, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ж) комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | Число зарегистрированных ДТП | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество светофорных объектов на УДС, шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество нанесенной дорожной разметки, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество установленных дорожных знаков, ед | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| з) мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем | Число внедренных ИТС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| и) мероприятия по развитию речного транспорта | Число портов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество рейсов водного транспорта в год, ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Число причалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ ЛОВЛИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

В современных условиях для эффективного управления развитием территории муниципального образования недостаточно утвердить документ территориального планирования, отвечающий актуальным требованиям законодательства и имеющий обоснование основных решений с точки зрения удовлетворения потребностей населения в услугах объектов различных видов инфраструктуры. Ограниченность ресурсов местных бюджетов для создания объектов местного значения обуславливает необходимость тщательного планирования реализации документов территориального планирования. Ведь только в случае успешной реализации обоснованных решений градостроительная политика может быть признана эффективной.

В ноябре 2014 года в план мероприятий («дорожную карту») «Совершенствование правового регулирования градостроительной деятельности и улучшение предпринимательского климата в сфере строительства» (утвержденный распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 1336-р) было включено мероприятие по установлению обязанности органов местного самоуправления утверждать программы развития транспортной и социальной инфраструктуры (далее также – Программы) в 6-месячный срок с даты утверждения генеральных планов городских поселений и городских округов. Затем, в конце декабря 2014 года в Градостроительный кодекс РФ были внесены изменения, касающиеся программ комплексного развития социальной инфраструктуры.

Сегодня, в соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса РФ, к полномочиям органов местного самоуправления городских округов и поселений в области градостроительной деятельности относятся разработка и утверждение программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений (соответственно).

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса РФ, реализация генерального плана городского округа или поселения осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены, в том числе программами комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципальных образований.

Следует отметить, что разработка и утверждение программ комплексного развития социальной инфраструктуры сельских поселений, по общему правилу, относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района в области градостроительной деятельности (в соответствии с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 Требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 г. № 1050). В то же время, разработка и утверждение таких программ в отношении городских округов и городских поселений, по общему правилами, должна обеспечиваться органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа, поселения – документ, устанавливающий перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, которые предусмотрены государственными и муниципальными программами, стратегией социально- экономического развития муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования планом и программой комплексного социально-экономического развития поселения, городского округа, инвестиционными программами субъектов естественных монополий, договорами о развитии застроенных территорий, договорами о комплексном освоении территорий, иными инвестиционными программами и договорами, предусматривающими обязательства застройщиков по завершению в установленные сроки мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

Положения Градостроительного кодекса РФ и существование отдельных Требований указывает на то, что программа комплексного развития транспортной инфраструктуры по своему статусу не идентична муниципальной программе, предусматривающей мероприятия по созданию объектов местного значения в сфере транспортной инфраструктуры.

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры – это важный документ планирования, обеспечивающий систематизацию всех мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры различных видов. Программы имеют высокое значение для планирования реализации документов территориального планирования. Следует отметить, что сроки разработки и утверждения Программ связаны со сроками утверждения генерального плана. Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов и поселений подлежат утверждению в шестимесячный срок с даты утверждения генеральных планов соответствующих муниципальных образований. В связи с этим, представляется целесообразным организовывать разработку проекта Программы в составе единого комплексного проекта управления развитием территории городского округа или поселения, в который также входит и разработка генерального плана.

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения являются:

- применение экономических мер, стимулирующих инвестиции в объекты транспортной инфраструктуры;

- координация мероприятий и проектов строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между органами государственной власти (по уровню вертикальной интеграции) и бизнеса;

- запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями транспортной инфраструктуры поселений в соответствии с утвержденными и обновляющимися нормативами;

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов транспортной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

Для создания эффективной конкурентоспособной транспортной системы необходимы 3 основные составляющие:

- конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- высокопроизводительные безопасные транспортная инфраструктура и транспортные средства, которые необходимы в той мере, в которой они обеспечат конкурентоспособные высококачественные транспортные услуги;

- создание условий для превышения уровня предложения транспортных услуг над спросом.

Основными приоритетами развития транспортного комплекса муниципального образования должны стать: на первом этапе (2016-2026гг.):

- ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

- реконструкция и модернизация объектов транспортной инфраструктуры;

- создание новых объектов транспортной инфраструктуры, отвечающих прогнозируемым потребностям предприятий и населения.

Развитие транспорта на территории муниципального образования должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

Транспортная система Ловлинского сельского поселения является элементом транспортной системы региона, поэтому решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной инфраструктуры на территории, не может быть решено только в рамках полномочий органов местного самоуправления муниципального образования.

Данные в Программе предложения по развитию транспортной инфраструктуры предполагается реализовывать с участием бюджетов федерального уровня и бюджета муниципального образования. Задачами органов местного самоуправления станут организационные мероприятия по обеспечению взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, подготовка инициативных предложений по развитию транспортной инфраструктуры. Таким образом, ожидаемыми результатами реализации запланированных мероприятий будут являться ввод в эксплуатацию предусмотренных Программой объектов транспортной инфраструктуры в целях обеспечения нормативного соответствия и надежности функционирования транспортных систем, способствующих комфортным и безопасным условиям для проживания людей в Ловлинском сельском поселении.