3. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩИХ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                                  МАРЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТБИЛИССКОГО       РАЙОНА

3.1   Характеристика структуры системы водоснабжения

Марьинское сельское поселение является административно-территориальной единицей муниципального образования Тбилисского района. Административный центр поселения – хутор Марьинский, расположен в 135 километрах от города Краснодара. По территории Марьинского сельского поселения проходит краевая автодорога IV технической категории х.Неелиинский-с.Шереметьевское с подъездом к хутору Марьинский IV категории. Севернее автодороги х.Неелиинский-с.Шереметьевское  подъезд к хутору Екатеринославскому IV категории. По границе с Ванновским сельским поселением проходит автодорога III категории ст.Тбилисская - ст.Воздвиженская.

Площадь поселения – 77,5 кв.км

В состав   Марьинского сельского поселения входят: хутор Марьинский,

хутор Екатеринославский, хутор Терско-Каламбетский, хутор Зубов, хутор Зайчанский, хутор Зиссермановский, хутор Долинов, х. Екатеринославский.

Численность населения Марьинского сельского поселения составляет 2324 человек.

Непосредственно к черте хутора Марьинский примыкают земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в ведении администрации сельского поселения, ЗАО «Марьянское», крестьянско-фермерских хозяйств, а также земли водного фонда.

Эксплуатационные запасы подземных вод по региональной оценке 1980 года по муниципальному образованию Тбилисский район по верхне - среднему горизонту составляет 129,69 тыс. м3 в сутки.

Источниками водоснабжения района являются 76 артезианских скважин с дебитом от 7 до 70 м3 в час. Глубина скважин составляет от 100 до 555 метров. Производительность артезианских скважин - от 5 до 40 м3 в час.

Услугами централизованного водоснабжения обеспечены все населенные пункты. Процент охвата населения района централизованным водоснабжением составляет 94 %.

Сооружения системы водоснабжения: 4 водозабора, 3 насосные станции, 69 водонапорных башен, 3 резервуара чистой воды, из которых 2 - емкостью 500 м3, 1 — 2100 м3, 1 электролизная станция для изготовления гипохлорида натрия. В настоящее время из 69 имеющихся водонапорных башен замены требует 42.

ЖКХ Марьинского сельского поселения оказывают услуги водоснабжения в Марьинском сельском поселении. Водоснабжение осуществляется из подземных источников, забор воды осуществляется из шести артезианских скважин глубиной от 175 до 270 м. с дебитом 20-45 
м3/ч. Артезианские  скважины оборудованы глубинными насосами производительностью 10-12 м3/час. Режим эксплуатации непрерывный. Все глубинные насосы оснащены станциями защиты и управления СУЗ-40.

Из скважин через 6 водонапорных башен по центральным водопроводам вода подается потребителям. Общая протяженность водопроводов составляет 22,7 км.

Особенностью водопроводной системы   Марьинского сельского поселения является наличие старых изношенных сетей, проложенных в 1956-1995годах.Также большой износ имеют водонапорные башни (более 70%), что приводит к большим потерям, а впоследствии к большому расходу электроэнергии.

Краткая характеристика существующего водопотребления показана в таблице 1.

Таблица 1

| № пп | Население | Удельное водопотребление л/сут на чел | Население м3/сут | Производство м3/сут | Итогом3/сут | % неучт. расходов и потерь при транспорт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Марьинское сельское поселение числен.2332 тыс.чел, а водопользователей 1836 тыс. чел. | 187,5 | 187,5 | 667,59 | 855,09 | 31,0 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

3.2  Характеристика существующих источников водоснабжения, существующих насосных станций и сооружений системы водоснабжения

Распределение воды в Марьинском сельком поселении осуществляется водонапорными башнями Рожновского. В Марьинском сельском поселении 6 водонапорных башен. Подъем воды осуществляется из 6 артезианских скважин, глубинными насосами ЭЦВ 6-6,5.Глубина скважин от 175 до 270м с дебитом 20-45 м3/ч.

Скважина № 811 расположена на севере х. Марьинский, скважина №2468 находится в западной части х. Марьинский на ул. Мамиева ,скважина №4463 расположена в центральной части х. Зайчанский, скважина №2460 расположенав х. Зубов, в настоящее время не работает (износ 100%), хутор Зубов запитан от скважины х. Зайчанский, скважина №696 расположена южнее х. Терской-Коломбетский.

Территория первого пояса водозаборов ограждена, спланирована, оголовки артезианских скважин  герметичны, имеют бетонную отмостку, расположены в наземных павильонах, закрытых съемными крышками.

Существующие источники водоснабжения

Таблица 2

| Наименование | Существующие мощности тыс. м3/сут | Объем разведанных запасов питьевой воды тыс. м3/сут | Баланс производи-тельности и потребления в зоне действия источника | Анализ состояния и функционирова-ния сущ. источника водоснабжения (износ основных фондов систем водоснабжения) | Качество воды источника водоснабжения согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Арт. Скважина №4463 | 120,7 | - | 50% | 100% | соответствует |
| Арт. Скважина №6960 | 115,3 | - | 50% | 50% | соответствует |
| Арт. Скважина №6462 | 143,1 | - | 50% | 100% | соответствует |
| Арт. Скважина №2468 | 69,6 | - | 50% | 100% | соответствует |
| Арт. Скважина №811 | 167,9 | - | 50% | 100% | соответствует |
| Арт. Скважина №5145 | 47,2 | - | 50% | 100% | соответствует |

3.3  Характеристика существующих сетей систем водоснабжения

Существующие водопроводные сети выполнены из асбестоцементных труб с диаметром 160 мм.

Общая протяженность водопроводной сети составляет 22,7 км:

15,2 км  проложены с 1974 по 1975 годы,

0,9 км в 1980г,

5,7 км в 1989г,

0,9 км в 1995г

В связи этим,  износ водопроводных сетей Марьинского сельского поселения составляет в среднем 88 %.

67% водопроводных труб требуют срочной замены, так как полностью выработали свой ресурс.

Состояние существующих водопроводных сетей Марьинского сельского поселения отражено в таблице 3.

Анализ состояния и функционирования существующих сетей    водоснабжения  Марьинского  сельского поселения Тбилисского района

Таблица 3

| Наименование | Марка насоса | Производитель-ность м3 | Мощность квт | Техн. состояние% износа | Год постройки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Насосные станции |
| Арт. Скважина №4463 | ЭЦВ-6-6,5-185 | 6,5 | 7,5 | 50% | 1974 |  |
| Арт. Скважина №6960 | ЭЦВ-6-6,5-185 | 6,5 | 7,5 | 50% | 1987 |  |
| Арт. Скважина №6462 | ЭЦВ-6-6,5-185 | 6,5 | 7,5 | 50% | 1987 |  |
| Арт. Скважина №2468 | ЭЦВ-6-6,5-185 | 6,5 | 7,5 | 50% | 1967 |  |
| Арт. Скважина №811 | ЭЦВ-6-6,5-185 | 6,5 | 7,5 | 50% | 1956 |  |
| Арт. Скважина №5145 | ЭЦВ-6-6,5-185 | 6,5 | 7,5 | 50% | 1976 |  |
| Резервуары и водонапорные башни |
| Арт. Скважина №4468 с водонапорной башней |  | 6,5 | 7,5 | 70 | 1974 |  |
| Арт. Скважина №6960 с водонапорной башней |  | 6,5 | 7,5 | 50 | 1987 |  |
| Арт. Скважина №6462 с водонапорной башней |  | 6,5 | 7,5 | 70 | 1987 |  |
| Арт. Скважина №2468 с водонапорной башней |  | 6,5 | 7,5 | 70 | 1967 |  |
| Арт. Скважина №811 с водонапорной башней |  | 6,5 | 7,5 | 70 | 1956 |  |
| Арт. Скважина №5145 с водонапорной башней |  | 6,5 | 7,5 | 70 | 1976 |  |
| Станции водоподготовки воды |

Анализ состояния и функционирования существующих сетей

Водоснабжения  Марьинского сельского поселения Тбилисского района                                                                                           Таблица4

| Наименование | Материал труб | Диаметр мм | Протяженностькм. | Техн. состояние % износа | Год постройки | %неучтен. расходов и потерь при транспортировке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные водоводы |
| Водопровод х.Зайчанский (ул.Луговая) | азбистовая | 160 | 1,5 | 100 | 1974 | 35 |
| Водопровод х.Зиссермановский (ул.Красная, Верхняя, Зеленая) | азбистовая | 160 | 1,7 | 100 | 1974 | 35 |
| Водопровод х.Зиссермановский (ул.Сибирская) | азбистовая | 160 | 0,9 | 87 | 1980 | 35 |
| Водопроводх.Зубов (ул.Зеленчукская, Северная, Молодежная, Кр. Поляна) | азбистовая | 160 | 5,7 | 55 | 1989 | 35 |
| Водопровод х.Марьинский (ул.Мамеева) | азбистовая | 160 | 1,8 | 100 | 1975 | 35 |
| Водопровод х.Марьинский (ул.Школьная) | азбистовая | 160 | 1,2 | 100 | 1975 | 35 |
| Водопровод х.Марьинский (ул.Северная) | азбистовая | 160 | 1,8 | 100 | 1975 | 35 |
| Водопровод х.Марьинский (ул.Кожевника) | азбистовая | 160 | 0,9 | 30 | 1995 | 35 |
| Водопровод х.Марьинский (ул.Мамеева) | азбистовая | 160 | 4,0 | 100 | 1975 | 35 |
| Водопровод х.Марьинский (ул.Северная, Мира) | азбистовая | 160 | 3,2 | 100 | 1975 | 35 |
| Разводящие сети |

3.4  Баланс подачи и реализации воды и оценка фактических неучтенных расходов и потерь воды при ее транспортировке

Баланс подачи и реализации воды на Марьинском участке формируется под влиянием рада факторов:

- высокая доля частного сектора;

- предпосылки к сезонной неравномерности потребления (максимальная

нагрузка в сезон переработки сельхоз продукции и полива).

- необходимость подавать воду с высокими напорами.

В населенных пунктах Марьинского сельского поселения из 2324(2332) человек постоянного сельского населения не обеспечено услугами  централизованного водоснабжения 21% .

Потребители воды в Марьинском сельском поселении классифицируются по трем основным группам:

1-я группа - физические лица (население).

2-я группа – бюджетофинансируемые  организации

3-я группа – прочие организации.

Реализация услуг водоснабжения в 2010 году

Основные показатели системы водоснабжения в динамике смотри

таблицу 5.

Таблица 5

| Наименование | Единица измерения | 2008 год (факт) | 2009 год (факт) | 2010 год (факт) | 2011 год (ожидаемое) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем выработки воды (подъем) | тыс.куб.м. | 0 | 294,08 | 271,87 | 186,04 |  |
| Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс.куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс.куб.м. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Объем отпуска в сеть | тыс.куб.м. |  | 294,08 | 271,87 | 186,04 |  |
| Объем потерь | тыс.куб.м. | 0 | 153,44 | 146,31 | 77,3 |  |
| Объем реализации услуг, всего, в т.ч. | тыс.куб.м. | 0 | 153,64 | 125,56 | 102,54 |  |
| населению (питьевая) | тыс.куб.м. | 0 | 141,63 | 113,7 | 93,4 |  |
| прочим потребителям, в т.ч | тыс.куб.м. | 0 | 12,01 | 11,86 | 9,14 |  |
| питьевая | тыс.куб.м. | 0 | 12,01 | 11,86 | 9,14 |  |
| техническая | тыс.куб.м. | 0 | - | - | - |  |
| Внутрихозяйственный оборот | тыс.куб.м. | 0 | - | - | - |  |
| Наименование | Единица измерения | 2008 год (факт) | 2009 год (факт) | 2010 год (факт) | 2011 год (ожидаемое) |  |
| Установленная производственная мощность насосных станций 1 подъема | тыс. м3 в сутки |  |  |  |  |  |
| Фактическая производственная мощность насосных станций 1 подъема | тыс. м3 в сутки |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования производственной мощности насосных станций 1 подъема | % |  |  |  |  |  |
| Установленная производственная мощность очистных сооружений | тыс. м3 в сутки |  |  |  |  |  |
| Фактическая производственная мощность очистных сооружений | тыс. м3 в сутки |  |  |  |  |  |
| Коэффициент использования производственной мощности очистных сооружений | % |  |  |  |  |  |
| Общая протяженность водопроводной сети | км |  |  |  |  |  |
| в т.ч. протяженность сетей, нуждающихся в замене | км |  |  |  |  |  |
| Соответствие качества питьевой воды СанПиН | да/нет |  |  |  |  |  |
| Число аварий на водопроводных сетях | шт. |  |  |  |  |  |
| Ликвидация аварийных ситуаций связанных с прекращением подачи воды потребителям | час. |  |  |  |  |  |
| Объем потребления электроэнергии | кВт.ч |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электроэнергии на единицу реализации услуг | кВт.ч/куб.м |  |  |  |  |  |

Неучтенные расходы, потери и технологические нужды в системе водоснабжения  составляли в 2010г. 36%.

В число полезных расходов включаются технологические расходы при эксплуатации  водозаборных и головных водопроводных сооружений, расход воды на профилактическую промывку сборных водоводов, собственные нужды – обслуживание производственных фондов. Основная доля неучтенных расходов приходится на скрытые утечки (свищи, трещины в трубах), промывку разводящих сетей после ремонта, также неучтенные расходы в связи с разницей между фактическим водопотреблением и водопотреблением, оплачиваемым по установленным нормам, в состав которых может входить скрытая реализация, высоким утечкам способствуют возможные переливы в башнях и высокая аварийность.

Необходимость масштабных промывок сетей для обеспечения качества воды (31% от неучтенных расходов) обусловлена плохим состоянием изношенных трубопроводов и высокой продолжительностью транспортировки воды потребителям.

Указанные выше причины не могут быть устранены полностью, и даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых является:

- Налаживание группового общедомового и зонального учета воды;

- Снижение аварийности;

- Замена изношенных сетей;

- Оптимизация гидравлического режима

3.5  Наличие коммерческого учета воды и анализ планов

по установке приборов учета

В Марьинском сельском поселении  не высок уровень приборного учета воды у абонентов и степень реализации на основании поквартирных счетчиков. Население, использующие приборы учёта воды, составляет-35%, без приборов учета воды -65%. Бюджетные предприятия и прочие организации используют приборы учёта воды. В итоге по Марьинскому сельскому поселению приборами учёта пользуются - 41%, без них - 59%.

Динамика потребления услуги водоснабжения по приборам учета дана в таблице 7

Таблица 7

| Потребители в целом по водоканалу | Годовой объем потребления, куб.м |  |
| --- | --- | --- |
|  | факт 2008 г. | факт 2009 г. | факт 2010 г. | ожидаемое 2011 г. |  |  |
| Население, всего: | 0,00 | 141,63 | 113,70 | 93,40 |  |  |
| в т.ч. | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| по приборам учета | 0,00 | 32,26 | 40,16 | 68,82 |  |  |
| без приборов учета | 0,00 | 109,37 | 73,54 | 24,58 |  |  |
| Водоснабжение мест общего пользования, всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| в т.ч. | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| по приборам учета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| без приборов учета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Бюджетные предприятия, всего: | 0,00 | 1,41 | 0,86 | 1,60 |  |  |
| в т.ч. | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| по приборам учета | 0,00 | 1,41 | 0,86 | 1,60 |  |  |
| без приборов учета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Прочие организации, всего: | 0,00 | 10,60 | 11,00 | 7,54 |  |  |
| в т.ч. | 0,00 |  |  |  |  |  |
| по приборам учета | 0,00 | 10,60 | 11,00 | 7,54 |  |  |
| без приборов учета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Всего | 0,00 | 153,64 | 125,56 | 102,54 |  |  |
| в т.ч. | 0,00 |  |  |  |  |  |
| по приборам учета | 0,00 | 44,27 | 52,02 | 77,96 |  |  |
| без приборов учета | 0,00 | 109,37 | 73,54 | 24,58 |  |  |

3.6 Качество поставляемого ресурса

Качество воды, подаваемой потребителям, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества

Основные показатели качества воды приведены в таблице №8

Таблица №8

| Наименование показателей | Ед. изм. | Норматив по ГОСТ 2761-84 | Значения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средние | Максим. |  |
| Запах 20*/60* | балл | 3 | 0,00 | 0,00 |  |
| Взвешенные вещества | мг/дм3 | Не установлен |  |  |  |
| Цветность | град. | 120 | 0,00 | 0,00 |  |
| Мутность | мг/дм3 | 1500 | 0,00 | 0,00 |  |
| Водородный показатель | рН | 6,5 – 8,5 | 8,70 | 8,90 |  |
| Углекислота свободная | мг/дм3 | Не установлен |  |  |  |
| Аммиак | мг/дм3 | 2 | не обнаружен | не обнаружен |  |
| Нитриты | мг/дм3 | 3 | не обнаружен | не обнаружен |  |
| Нитраты | мг/дм3 | 45 | не обнаружен | не обнаружен |  |
| Хлориды | мг/дм3 | 350 | 43,30 | 44,90 |  |
| Сульфаты | мг/дм3 | 500 | 55,05 | 59,60 |  |
| Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 264,86 | 320,00 |  |
| Жесткость общая | мг-экв/дм3 | 7 | 1,46 | 1,70 |  |
| Железо | мг/дм3 | 3 | 0,11 | 0,11 |  |
| Окисляемость перманганатная | мгО/дм3 | 15 | 0,35 | 0,56 |  |
| Растворенный кислород | мг/дм3 | Не установлен |  |  |  |
| БПК5 | мгО/дм3 | 5 | 0,00 | 0,00 |  |
| Алюминий | мг/дм3 | 0,5 | 0,00 | 0,00 |  |
| Фториды | мг/дм3 | 1,5 | 0,45 | 0,06 |  |
| Марганец | мг/дм3 | 1 | 0,05 | 0,07 |  |
| СПАВ (анионные) | мг/дм3 | 0,5 | 0,00 | 0,00 |  |
| Фенолы | мг/дм3 | 0,001 | 0,00 | 0,00 |  |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | 0,00 | 0,00 |  |
| Кадмий | мг/дм3 | 0,001 | 0,00 | 0,00 |  |
| Кремний | мг/дм3 | 10 | 6,01 | 6,17 |  |
| ОМЧ | КОЕ/мл | 50 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОКБ | КОЕ/100мл | Не более 1000 | не обнаружен | не обнаружен |  |
| ТКБ | КОЕ/100мл | Не более 100 | не обнаружен | не обнаружен |  |
| Колифаги | БОЕ/100мл | Не более 10 | не обнаружен | не обнаружен |  |
| Споры СРК | КОЕ/20мл | Не установлен | не обнаружен | не обнаружен |  |

3.7 Анализ существующих технических и технологических проблем в системе водоснабжения  Марьинского сельского поселения

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению Марьинского сельского поселения  является изношенность водопроводных сетей. Основная часть водопроводных сетей, более  67%,  проложены с 1974 по 1975 годы, в связи этим,  износ водопроводных сетей Марьинского сельского поселения составляет в среднем 88%.

67% водопроводных труб требуют срочной замены, так как полностью выработали свой ресурс. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период (в период поливного земледелия). Применение стальных труб  также представляет собой опасность снижения качества питьевой воды.  Кроме того, такое состояние сетей увеличивает концентрацию железа и показателя жесткости.

В связи со значительной изношенностью водопроводных сетей имеют место высокие потери, составляющие 36%.

На качество обеспечения населения водой также влияет тот факт, что часть сетей в населенных пунктах Марьинского сельского поселения тупиковые, следствием чего является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах, увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков.

Существующая система прокладки трубопровода, предусматривает подачу воды. Эта система имеет свои недостатки: повышенное давление в сетях; в ближайших от насосных станций домах поддерживается давление выше оптимального; дефицит воды в районах, удаленных от насосных станций первого подъема.

ЖКХ «Марьинского сельского поселения» ежегодно производит плановый и внеплановый капитальный ремонт и реконструкцию объектов водопроводных сетей сельских поселений района. Старые проржавевшие металлические трубы по возможности заменяются полиэтиленовыми, которые превосходят металлические по экономическим и эксплуатационным характеристикам.

Влияние износа коммунальных водопроводных сетей  по Марьинскому сельскому поселению Тбилисского района на санитарную и технологическую надежность приведены в таблице №6

Таблица №6

| Год ввода в эксплу-атацию | Протяженность коммунального водопровода, км | Кол-во сетей со сверхнормативным сроком службы,% | Кол-во аварий и повреждений на сетях, шт | Процент нестандартных проб по микробиолог. показателям | Процент нестандартных проб по химич. показателям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1974 |  |  |  |  |  |  |
| 1975 |  |  |  |  |  |  |
| 1976 |  |  |  |  |  |  |
| 1977 |  |  |  |  |  |  |
| 1978 |  |  |  |  |  |  |
| 1979 |  |  |  |  |  |  |
| 1980 |  |  |  |  |  |  |
| 1981 |  |  |  |  |  |  |
| 1982 |  |  |  |  |  |  |
| 1983 |  |  |  |  |  |  |
| 1984 |  |  |  |  |  |  |
| 1985 |  |  |  |  |  |  |
| 1986 |  |  |  |  |  |  |
| 1987 |  |  |  |  |  |  |
| 1988 |  |  |  |  |  |  |
| 1989 |  |  |  |  |  |  |
| 1990 |  |  |  |  |  |  |
| 1991 |  |  |  |  |  |  |
| 1992 |  |  |  |  |  |  |
| 1993 |  |  |  |  |  |  |
| 1994 |  |  |  |  |  |  |
| 1995 |  |  |  |  |  |  |
| 1996 |  |  |  |  |  |  |
| 1997 |  |  |  |  |  |  |
| 1998 |  |  |  |  |  |  |
| 1999 |  |  |  |  |  |  |
| 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 2001 |  |  |  |  |  |  |
| 2002 |  |  |  |  |  |  |
| 2003 |  |  |  |  |  |  |
| 2004 |  |  |  |  |  |  |
| 2005 |  |  |  |  |  |  |
| 2006 |  |  |  |  |  |  |
| 2007 |  |  |  |  |  |  |
| 2008 |  |  |  |  |  |  |
| 2009 |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |

К нерациональному и неэкономному использованию подземных вод можно отнести использование воды питьевого качества на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением, цели. Значительно возрастает потребление воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков, а также поселковых зеленных насаждений.

На многих водозаборах Марьинского сельского поселения (где подача воды осуществляется непосредственно насосами 1 подъема)   необходимое давления и выравнивание неравномерного потребления воды обеспечивается посредством водонапорных башен Рожновского.

Водонапорные башни представляют собой устаревшее конструктивное решение и имеют ряд принципиальных недостатков и ограничений: значительные капитальные затраты, трудоемкость эксплуатации, возможные переливы и коррозионные процессы.

Также одной из наиболее значительных проблем эксплуатации водонапорных башен является обмерзание внутренней поверхности из-за недостаточного оборота воды в зимний период, а также образование льда на внешней поверхности башни из-за утечек и переливов. Обледенение приводит к уменьшению рабочего объема башни и увеличению частоты пуска скважинных насосов, нарушению работы датчиков уровня в башне,  увеличивает риск повреждения башни при весеннем таянии и обрушении ледяной массы.

Не совершенность стандартной автоматики водонапорных башен зачастую вызывает переливы, несвоевременные отключения или, наоборот, повторные включения насосов.

Серьезной  проблемой в системе водоснабжения Марьиского сельского поселения является отсутствие  зон санитарной охраны ряда водозаборов.